Załącznik Nr 1 do Zapytania

Załącznik Nr 1 do umowy

Specyfikacja techniczna - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Miejsce instalacji

Ekran LED będzie zamontowany obecnej konstrukcji wspartej na stalowym słupie, zlokalizowanej przy siedzibie głównej Zamawiającego mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1.

Zamawiający potwierdza sprawność instalacji elektrycznej doprowadzonej do konstrukcji oraz doprowadzenia przewodów UTP do podłączenia do sieci Ethernet. Z miejsca, w którym będzie zainstalowane stanowisko do projekcji treści multimedialnych na ekranie jest dostęp do tej samej sieci.

2. Specyfikacja techniczna ekranu LED

Poniższa specyfikacja określa minimalne parametry techniczne ekranu jakie muszą zostać spełnione. Zamawiający dopuszcza użycie innych wymiarów modułów/paneli z zastrzeżeniem, że wszelkie prace dot. zmian konstrukcyjnych miejsca instalacji i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

| Lp | Nazwa | Specyfikacja istotnych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry modułu P8 | Rozdzielczość: 40 x 20 px |
|  |  | Ilość pikseli: 800 |
|  |  | Rozmiar fizyczny modułu: 320mm x 160mm |
|  |  | Konfiguracja piksela: dioda RGB w obudowie SMD3535, producent Nationstar |
|  |  | Moduł dedykowany do pracy w warunkach zewnętrznych (outdoor) |
|  |  | Waga nie większa niż 600g |
|  |  | Tryb pracy driverów modułu: 1/5 SCAN |
| 2 | Parametry panelu | Rozmiar (szer. x wys. ) : 1280 mm x 960mm. Głębokość panelu nie większa niż 240mm (wymiar obecnie zamontowanych paneli) |
|  |  | Rozdzielczość panelu: 160 x 120 px |
|  |  | Ilość pikseli: 19200 |
|  |  | Liczba modułów/panel: 4 szt. x 6 szt. (24szt) |
|  |  | Zasilacz Meanwell 5V40A – 5 szt. |
|  |  | Rodzaj obudowy: panele stalowe |
|  |  | Waga nie większa niż 55Kg |
|  |  | Rodzaj dostępu do serwisowania panelu: tył |
| 3 | Parametry Ekranu LED | Napięcie wejściowe: AC 90-264V |
|  |  | Gęstość pikseli: 15 625 px/m2 |
|  |  | Średnie zużycie prądu: 400W / m2 |
|  |  | Maksymalne zużycie prądu: 1000W/ m2 |
|  |  | Odległość wizyjna: 10-200m |
|  |  | Jasność: >= 5100 cd/m2 |
|  |  | Kontrast: 4000:1 |
|  |  | Skala szarości: min. 14bit |
|  |  | Częstotliwość odświeżania: nie mniejsza niż 960Hz |
|  |  | Temperatura pracy: - 20°C - ~40°C Temperatura przechowywania: - 40°C – ~65°C |
|  |  | Wilgotność powietrza: 10% - 60% R |
|  |  | Temperatura kolorów: 12400 K |
|  |  | Kąty widzenia: H: 140° / V: 100°, pomiar wykonywany przy 50% jasności |
|  |  | Stopień ochrony przed wodą i pyłem: Przód: IP65 , Tył: IP54 |
|  |  | Rozmiar Ekranu: (szer. x wys.) 5,12m x 3,84m = 19,66 m2 |
|  |  | Ilość paneli: 4szt. x 4szt. = 16 szt. |
|  |  | Fizyczna rozdzielczość ekranu: 640px x 480 px = 307200 px |
|  |  | Rodzaj sygnału: DVI |

W celu ograniczenia kosztów energii elektrycznej, ekran LED musi posiadać automatyczny system regulacji jasności w oparciu o czujnik natężenia światła. Zamawiający nie dopuszcza aby jasność regulowana była tylko i wyłącznie w oparciu o stałe harmonogramy lub manualną jej zmianę.

3. Stacja robocza do projekcji treści na Ekranie LED

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i zainstaluje  stanowisko do projekcji treści multimedialnych na ekranie LED.  Zestaw do projekcji stanowi komputer klasy PC z monitorem, wyposażony w kartę sender z zainstalowanym systemem operacyjnym i dedykowanym oprogramowaniem do obsługi ekranów LED, współpracującym z dostarczonym ekranem LED.

Dedykowane oprogramowanie musi posiadać m.in. możliwość:

- Ustawianie playlist do projekcji treści (obsługa statycznych obrazów oraz filmów w popularnych kontenerach i formatach video),

- definiowanie czasów prezentacji statycznych obrazów w ramach playlist.

- możliwość tworzenie wielu playlist i łączenia ich z harmonogramami.

- ustawienie parametrów ekranu LED (jasności ekranu) wg harmonogramu

- ustawienia okresu wyłączenia projekcji treści na telebimie wg. harmonogramu

4. Prace demontażowe, montażowe i uruchomieniowe 
a) Wykonawca wykona prace polegające na demontażu obecnie zainstalowanego ekranu LED wraz ze złożeniem zdemontowanych części we wskazane miejsce znajdujące się w siedzibie głównej Zamawiającego.

b) Wszelkie prace  montażowe i uruchomieniowe dot. nowego LED muszą zostać uwzględnione i przewidziane przez Wykonawcę w składanej ofercie. Zamawiający informuje, że jest możliwość wizji lokalnej miejsca instalacji do czasu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

5. Szkolenie z obsługi ekranu LED i oprogramowania

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi dostarczonego ekranu LED oraz dedykowanego oprogramowania dla grupy 4 pracowników Zamawiającego. Szkolenie nie będzie krótsze niż  4 godziny i omawiać będzie wyczerpująco kwestie obsługi z możliwością zadawania pytań przez pracowników technicznych Zamawiającego.

6. Warunki gwarancji

Wykonawca  zapewni 5-letni okres gwarancyjny z określonym czasem reakcji na zdarzenie serwisowe najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę  w miejscu instalacji.

- Gwarancja obejmuje dostarczony sprzęt i wszystkie wykonane prace instalacyjne.

- wady i usterki sprzętu będą zgłaszane listownie, telefonicznie, faksem lub mailowo. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dane kontaktowe do realizacji zgłoszeń serwisowych.

- wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej pozostają po stronie Wykonawcy, w tym  szczególności koszt dojazdu.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania „Protokołu odbioru”

7. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020, wolny od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji.

- Dostarczony sprzęt musi posiadać deklarację zgodności (certyfikat) CE.

8. Odbiór zamówienia

Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, Zamawiający przeprowadzi weryfikację oczekiwanych funkcjonalności oprogramowania zainstalowanego na dostarczonej stacji PC służącej do projekcji, test poprawności wyświetlanie obrazu w zakresie podstawowych składowych RGB.

W ramach odbioru będą również zweryfikowane dostarczone dokumenty dot. wymaganych norm oraz parametrów technicznych modułów LED i zgodność dostarczonego sprzętu z  wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. Pozytywnie podpisany protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

# Text boxes

okalizacja miejsca instalacji ekranu LED